VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov

.........................................................................................................................................

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: JFcon, s. r. o.

Sídlo: Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 46 347 909

IČ DPH : SK2023351429

Telefón: +421 904 443 721

Kontaktná osoba: Ing. Ján Šubjak

e-mail:	 jan.subjak@powertec.sk

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:

Alexander Rumanovský

Telefón: 00421 905 291 561

E-mail :  rumanovskybb@gmail.com

- Typ zmluvy:

Kúpna zmluva uzatvorená  podľa § 409 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka                 v znení neskorších predpisov. Úspešný uchádzač bude vyzvaný k podpisu zmluvy o dielo. Návrh KZ tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ neuzavrie a nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi,                 ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona                            č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z., alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. ktorí majú povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona  č. 315/2016 Z.z..

Úspešný uchádzač je povinný najneskôr k podpisu zmluvy uviesť a identifikovať svojich subdodávateľov podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore..

- Miesto dodania predmetu zákazky:

Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš.

- Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

V zmysle prílohy č. 3 tejto Výzvy a následnej špecifikácie :

Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov

Výhrevná miestnosť suché teplo (nad 100 stupňov) + IR výhrevná miestnosť 1 ks, inventár osobných priestorov probandov 2 ks, sada hygienických mechanických čistiarní 7ks, systém odsávania a úpravy vzduchu 1 ks. Laboratórium a zázemie laboratória budú slúžiť na realizáciu výskumných úloh v oblasti hľadania vhodného systému monitorovania fyziologických parametrov bez vplyvu na bežný život a procedúry na elimináciu kritických kardiovaskulárnych problémov ako hypertenzia pomocou nastavenia vhodného chemického zloženia substrátu v spolupráci s probandmi.

Detailný popis položky:

- Výhrevná miestnosť suché teplo (nad 100 stupňov) + IR výhrevná miestnosť - kompletná dodávka vrátane príslušenstva rozmer 3700 x 2300 mm ( výhrevná pec, lavice, hodiny, reprodukor, teplomer, osvetlenie ... ) - 1 ks

- Inventár osobných priestorov probandov  - vrátane montáže  - 2 ks

- Sada hygienický mechanický čistiarní 7k - 7ks

- Systém odsávania a úpravy vzduchu v objeme vrátane technologických rozvodov:

  - Podstropná  rekuperačná jednotka - 900m3/h /900m3/h: 1ks

    - VZT jednotka certifikovaná podľa VDI 6022

    - zabudovaná regulácia „plug & play“

    - súlad s normou EKODESIGN 2018

    - hladina akustického výkonu v prívodnom potrubí Lw( pri požad .výkone 900 m3/h):  max 65 dBA

    - hladina akustického výkonu v odvodnom potrubí Lw( pri požad. výkone 900 m3/h): max 65 dBA

    - Výkon elektrického ohrievača: max 5 kW

    - Trieda filtrácie na prívode ePM: min. 70%

    - Trieda filtrácie na odvode ePM: min. 50%

    - Istenie  pre VZT jednotky: max 16 A

    - hladina akustického tlaku do okolia  pre VZT jednotku  LP( pri požadovanom výkone 900 m3/h/ vzdialenosť 3m od jednotky): max 40 dBA

    - Účinnosť rekuperácie ( pri požadovanom výkone 900 m3/h)( W.B): min. 87%

    - Výška vzduchotechnickej jednotky ( H): max 450 mm

    - Hmotnosť Vzduchotechnickej jednotky: max 270 kg

  - Podstropná  rekuperačná jednotka  - 300m3/h/300 m3/h: 1 ks

    - zabudovaná regulácia „plug & play“

    - Výstupy  a monitoring CO2 , vlhkosť a teplota/ export xls/

    - súlad s normou EKODESIGN 2018

    - hladina akustického výkonu v prívodnom potrubí Lw( pri požad .výkone 300 m3/h): max 75 dBA

    - hladina akustického výkonu v odvodnom potrubí Lw( pri požad. výkone 300m: max 70dBA

    - Výkon elektrického ohrievača  /predohrev /: max 1000 W

    - Trieda filtrácie na prívode ePM: min. 50%

    - Istenie  pre VZT jednotku: max 16 A

    - hladina akustického tlaku do okolia  pre VZT jednotku  LP( pri požadovanom výkone  300 m3/h/ ): max 45 dBA

    - Účinnosť rekuperácie ( pri požadovanom výkone 300 m3/h): min 78%

    - Výška vzduchotechnickej jednotky ( H): max 500mm

    - Hmotnosť Vzduchotechnickej jednotky: max 80 kg

Popis vetrania :

Vzduchotechnické jednotky pre laboratórium slúžia pre vetranie laboratórnych priestorov. Pri vzduchotechnických jednotkách je potrebné dbať na nízku hlučnosť nakoľko sú inštalované v interiéri laboratória. Vzduchotechnická jednotka o výkone 900m3/h musí byť v hygienickom vyhotovení z dôvodu častej údržby a zvýšenými hygienickými nárokmi. Vedenie potrubia bude realizované  v podhľade laboratória , prevedenie vzduchotechnického potrubia  - tesné. Distribučné elementy pre prívod a odvod je potrebné zaregulovať na konštantný prietok , nakoľko niektoré miestnosti vyžadujú presný prívod 100m3/h. Maximálna tlaková strata  na distribučných elementoch je 25Pa a tlaková strata vzt jednotiek je stanovená výpočtom 200 Pa. Tlmiče hluku k vzduchotechnickým jednotkám na prívode a odvode je možné doplniť len do dĺžky 1000 mm nakoľko to neumožňuje priestor , minimálny útlm je 20 dB A na 1000 mm.

- Spoločný slovník obstarávania (CPV):

38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

Druh zákazky :    Tovary

- Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Cenovú  ponuku  nemožno  rozdeliť.

- Variantné riešenie:

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

- Lehota na dokončenie predmetu zákazky:

Do 180 kalendárnych dní v zmysle zmluvy.

- Jazyk:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

- Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:

Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 17.06.2021 do 12:00 hod.  osobne, poštou alebo e-mailom  na adresu uvedenú  v bode 1 tejto výzvy.

Označenie : „Súťaž – OP VaI- Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov“

- Cena

Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je  uchádzač  platiteľom DPH.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky.

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

- výška DPH,

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,                    že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

- Podmienky financovania:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 (ďalej len „poskytovateľ NFP“) a zo zdrojov verejného obstarávateľa.

- Podmienky účasti :

Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť nasledovné doklady, ktorými splní podmienky účasti :

  - Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

  - V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.

  - Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

  - Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených dokladov v kópií (listinná podobe v papierovej alebo elektronickej forme) spolu s predložením ponuky.

  - Ak uchádzač nepredloží doklady podľa  bodu 13.1 výzvy na predkladanie ponúk,  bude jeho ponuka z procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená do hodnotenia.

- Kritériá na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH.

- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR bez DPH.

- Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia                                              podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny                            za dodanie predmetu zákazky.

- Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky podľa bodu 2 vyjadrených v EUR bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

- Obsah ponuky:

a)	identifikačné údaje uchádzača

b)	vyplnená príloha č. 2 tejto výzvy

c) ocenená príloha č. 3 tejto výzvy na úrovni výkazu výmer

d)  doklady v zmysle bodu 13. tejto výzvy

e) návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 tejto výzvy), podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa bodu 15. tejto výzvy, bude jeho ponuka                  z procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená do hodnotenia.

- Ostatné informácie

Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami zákazky s nízkou hodnotou.

V prípade, že v predložených podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako finančný limit zákazky z nízkou hodnotou v zmysle aktuálne platnej legislatívy, verejný obstarávateľ použije cenové ponuky aj k určeniu úspešného uchádzača. V takomto prípade bude kritériom na vyhodnotenie najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR bez DPH v zmysle bodu 14. tejto Výzvy.

Liptovský Mikuláš, dňa 09.06.2021

Ing. Peter Juráš

konateľ

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 -  Návrh Kúpnej zmluvy

Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky na úrovni výkazu výmer

Príloha č. 1

Predmet zákazky:   Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov

V Y H L Á S E N I E

plnenia kritérií na hodnotenie ponúk

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

IČO :					DIČ :			IČ DPH :

telefón :							e-mail :

Cena v eurách za celý predmet zákazky :

| Názov položky | Cena bez DPH [EUR] | DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
| --- | --- | --- | --- |
| Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov |  |  |  |

Čestne vyhlasujeme, že :

- v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- predkladám jednu cenovú ponuku,

- rešpektujem požiadavky a podmienky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve  na predkladanie ponúk a súhlasím s nimi,

- údaje a informácie v predložených dokumentoch sú presné, pravdivé a úplné,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Pečiatka:

Prílohou Vyhlásenia musí byť vyplnená príloha č. 3 tejto výzvy.